## Slide 1: Mviz工具介绍和使用方法
MINIEYE保密
分享人 : 张成雨
日期 ： 2023.11.28

## Slide 2
一、Mviz概述
二、软件设计
三、开发计划
四、mviz使用说明
五、未来工作计划

## Slide 3: 1. Mviz概述
Mviz即Minieye Visualizer，最开始是为了代替L2view，针对辅助驾驶中常用的数据，提供2D/3D可视化功能
mviz 是啥？
core
depenency
extension
mviz
mviz_record
mviz_replay
mviz_display
mviz_scripts
app_camera_encode
avm_test
ddsflow
mviz_scripts
app_camera_encode
avm_test
ddsflow

## Slide 4: 1. Mviz概述
Mviz的特点
显示功能
2022.8
正式初版
2023.2
算法结果数据的存储
2023.4
规控显示+扩展功能
2023.5
mviz2 初版
2023.11
uss+车身状态显示
2023.6
T1J 项目
2023.7
HAVP_J3
2023.11
mviz发展
只需要一台电脑，无需其他硬件即可实现采集、回灌、显示
传软件方案
采集的数据无须清洗，可直接用于回灌
免清洗
支持Hil-Sim 回灌、PC 端直接回灌
多种回灌方式
采集、显示、回灌相互解耦，互不影响
模块解耦

## Slide 5: 1. mviz 概述
mviz长啥样?

## Slide 6: 软件设计
第二章

## Slide 7: 2.1 mviz架构设计
Application
mviz_record
mviz_display
mviz_replay
linux+docker+ros
libflow/nanomsg
core
mviz_extension
OS Layer
Middleware
Layer
Application
Layer

## Slide 8: 2.1 mviz数据链路设计
mviz
数据链路

## Slide 9: 2.2 mviz_record
数据来源 | topic
底软各模块 | imu、apa_gnss、uss、avm_settings
 | hmi_to_soc、ihu_to_soc、soc_to_ihu
 | camera_stitching、bev_libflow
APA 各模块数据 | apa_state_control、odometry_3d
 | raw_ins_ps、freespace、gridmap
 | uss_parkingspace_mviz、vis_parkingspace_to_ui
 | vis_parkingspace、vis_parkingspace_to_ui、cus_parkingspace
 | planning、planning_to_hmi
 | vehicle_control
 | vtr
RTK真值 | odometry_3d_gt、odometry_3d_lz
 | parking_ins、parking_gnss

## Slide 10: 2.2 mviz_record
按照topic名字存储对应的L2格式数据
数据展示：将libflow接收到的数据存成L2格式
扩展性强：只要增加配置+ 改动些许代码即可满足新增pb的采集需求
支持多种topic：
32类topic的存储

## Slide 11: 2.3 mviz_dispaly
Mviz基于ros rviz开发
1. RViz是ROS的可视化工具，可以显示机器人模型、传感器数据、地图等

## Slide 12: 2.4 mviz_display界面
图像区：
1.四路鱼眼图+freespace同步显示
2.鸟瞰图+车位同步显示
marker区：
1.定位轨迹实时显示
2.规划轨迹+车身轨迹显示
3.全局坐标系车位显示+属性 显示
4. gridmap实时显示
5. 空间车位显示

## Slide 13: 2.5 mviz_plugin
1. rviz_car_state_gui
底盘数据，控制数据
2. rviz_uss_radar_gui
超声波雷达
3. rviz_record_bag_gui
(预留)
libflow订阅数据转换rosmsg，发布到ros
插件订阅显示
显示插件
控制插件

## Slide 14: 2.6 mviz_replay
mviz_data
mviz_replay
DDS
logsim
mviz_display
各专业组内部可视化
PC模式

## Slide 15: 2.7 mviz_replay_pc_mode
编辑区
1.数据的自定义加载和配置
播放区：
1.支持随时在播放、暂停之间切换
2.新增重播放按钮，方便重播放
3.新增进度条功能，支持显示当前进度、拖动跳帧播放等
4. 支持连续播放，前后单步移动播放
pb数据可视化区：1.所有pb数据明文显示

## Slide 16: 2.7 mviz_replay
Sim-Hil-Mode

## Slide 17: 2.8 mviz_extension
mviz_extension
mviz_kpi
泊车性能
Log 数据
标定数据

## Slide 18: 2.9 mviz_kpi
    APA各模块CPU占用率
    APA各模块性能

## Slide 19: mviz 开发计划
第三章

## Slide 20: 3.1 mviz需求导入
需求导入 需求评审 迭代计划coding

## Slide 21: 3.2 mviz的开发流程
开发环境
1. ubuntu
2. ros_melodic
3. c++
需求沟通文档
版本提测
台架+实车测试
开发环境
需求沟通
https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/ZgpG2NdyVXrRrvP5CxyKnZjw8MwvDqPk?corpId=ding607f16720f9278c6&doc_type=wiki_doc# 「Mviz APA-VM开发迭代需求」
开发流程

## Slide 22: 3.2 mviz_version_release
3.版本管理：nas +版本发版记录
2.版本发布:环境构建、一键启动
1. mviz_apa软件包内容

## Slide 23: 3.3 mviz_apa 应用
应用场景
数据采集，平台统计
数据采集
规控、融合、感知团队、定位、HMI功能分析、问题定位
算法分析
发现APA 存在问题，快速定位Bug
测试测试
统计sysinfo、sys_perf 分析各模块的负载和T1Q CPU 占用率
性能监控

## Slide 24: mviz 使用说明
第四章

## Slide 25: 4.1 mviz环境搭建
1. sudo apt-get update
2. sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates \
curl gnupg-agent software-properties-common
3. curl -fsSL https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
4. sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
5. sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu/ \
$(lsb_release -cs) stable"
sudo groupadd docker
sudo gpasswd -a <用户名> docker
sudo service docker restart && reboot
二.docker添加root权限
一、安装docker
三.安装mviz运行环境
./scripts/docker_env_release

## Slide 26: 4.1 mviz 实车模式使用方法
4.配置没问题，hil 卡住不动
  ssh root@192.168.98.233 -i debug.key
  检查Sim 配置config,核对topic 是否跟底软模块冲突
烧写mviz_upstream_tools
1.ssh root@192.168.98.233 -i debug.key
2.remount
3. ./burn.sh
启动mviz实车模式
./start_mviz.sh oncar <车型>（eg:byd）

## Slide 27: 4.1 mviz台架回灌使用方法
选择数据批次
启动mviz台架回灌模式
./start_mviz.sh hil_board <车型>
eg:./start_mviz.sh hil_board x50
HiL配置
fasle:hil_pc
true:hil_borad
选择数据类型
特别注意！！！
各专业组回灌时需要替换自己的hil-sim config

## Slide 28: 4.1 mviz_replay使用方法
选择回灌数据
选择配置
启动mviz_replay模式
./start_mviz.sh replay <车型> example:./start_mviz.sh replay x50
!!!待回灌数据拷贝到mviz_data 下

## Slide 29: 4.2 mviz的使用问题总结
1. 环境构建
  ./scripts/docker_env.sh
  ./burn.sh
2. 启动
  ./start_mviz_apa.sh <回灌方式> <车身类型>
  ./run_hil_mviz.sh
存储数据？
3. 常见问题
  solution:
  docker load -i ../mviz_melodic_0815.tar

## Slide 30: 4.3 Mviz_FQA
Mviz_FQA即mviz问答中心 ，旨在使用人员在遇到问题时可以快速找到解决办法。 Mviz_FQA链接如下：https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/P7QG4Yx2Jp7x75R6I264pK3QV9dEq3XD?corpId=ding607f16720f9278c6&doc_type=wiki_doc&dontjump=true# 「Mviz_FQA」
Mviz_FQA 是啥？
Mviz_FQA提问模板：
1.文字描述
2.图片的形式
3.评论@相关人

## Slide 31: mviz 未来工作计划
第五章

## Slide 32: 5. mviz 未来的工作计划
上线泊车KPI功能：一键生成 泊车KPI报表
丰富debug功能:增加泊车异常前后数据录制功能
交互界面：mviz支持人机交互
mviz_reply 快进、慢放,精确还原泊车现场
mviz持续优化 、CI/CD
mviz_j3、mviz_havp
mviz性能测试，包括丢帧情况、延迟、资源占用
mviz_display 增加dds/libflow 接口
mviz_replay 增加dds/libflow 接口;同pb解耦
现有功能适配和优化
mviz上云：云平台实时存储、显示
上线泊车KPI功能：一键生成 泊车KPI报表
丰富debug功能:增加泊车异常前后数据录制功能
交互界面：mviz支持人机交互
mviz_display增加dds/libflow 接口
mviz_replay增加dds/libflow 接口;同pb解耦
现有功能适配和优化
mviz上云：云平台实时存储、显示
日
常
项
目
需
求
迭
代
Stage3
Stage4
Stage1
Stage2

## Slide 34
感谢观看